## Slide 1
NSDI’26
FENIX: Enabling In-Network DNN Inference with FPGA-Enhanced Programmable Switches
1Tsinghua University
2Renmin University of China
3Southeast University
4Huazhong University of Science and Technology
Xiangyu Gao1, Tong Li2, Yinchao Zhang1, Ziqiang Wang3, Xiangsheng Zeng4, Su Yao1, Ke Xu1

## Slide 2
Background 不同平台的网内推理时延、吞吐情况
基于控制面的在网推理: FlowLens(NDSS’21)等
  (1) 控制面灵活性强；(2) 资源较为充足
  (1) 控制面、数据面交互时延长：ms级
基于智能网卡的在网推理：N3IC(NSDI’22)等
  (1) 端侧CPU卸载到智能网卡，减少时延
  (1) N3IC只有40Gbps，最新NIC也只有400Gbps << Switch ASIC 4-12Tbps
基于可编程数据面的在网推理：NetBeacon(Security’23)、BoS(NSDI’24)、Leo(NSDI’24)等
  (1) 吞吐高，可以达到Tbps级；(2) 处理时延短，只需要纳秒级的处理时延
  (1) 计算资源受限；(2) 存储资源受限

## Slide 3
Motivations & Challenges FPGA网内推理优势、挑战及目标
FPGA网内推理优势
  可部署模型大小以及计算能力显著强于Tofino可编程交换机
  平台可编程灵活性更强，支持Vitis HLS(硬件支持的C++) -> Verilog映射
FPGA、Tofino可编程交换机协同推理挑战及动机
  现有的可编程交换机支持Tbps吞吐，而最新的FPGA设备只有数百Gbps
  无法时刻将交换机流量卸载到FPGA设备上做推理
FENIX执行目标
  低时延：FPGA+ASIC协同推理实现微秒级时延
  高吞吐：ASICs线速处理流量、提取特征，并基于采样的方式在ASIC和FPGA之间通信
  高精度：FPGA上采用固定点(INT8)量化，精度接近离线模型

## Slide 4
Overview
Flow Tracker：跟踪每流状态及推理结果
RateLimiter：采用令牌桶算法控制每流发送特征速率，避免FPGA被大量数据淹没
Buffer Manager：使用环形缓冲结构保存前几个数据包的特征信息
Vector I/O Processor：Data/Model Engine数据交互，缓存特征向量和流标识符
DNN Inference Module：执行DNN深度神经网络推理
Tofino ASIC：Data Engine for feature extraction
FPGA：Model Engine for DNN Inference

## Slide 5
Data Engine FlowTracker
组件1：FlowTracker (跟踪网络状态流、每流推理决策)
  hash：五元组哈希值，作为流键的唯一索引值
  bklog_n、bklog_t：跟踪特征发送间隔内的数据包数和持续时间
  class：记录从Model Engine中传来的流推理结果
  buff_idx：记录环形缓冲结构中的流位置索引

## Slide 6
Data Engine Rate Limiter
组件2：Rate Limiter (控制ASIC-FPGA交互，避免FPGA过载的同时保证流的公平性)
  P(Ti, Ci)为推理概率，Ti为距离流i上次特征传输间隔时间，Ci为流i间隔内的传递包数
  (1) 高速流=>prob小=>更难拿到token；(2) 低速流=>prob大=>更容易拿到token
  控制令牌桶的大小不超过队列长度，吸收突发流，避免丢包

## Slide 7
Data Engine Buffer Manager
组件3：缓冲区管理 (为每条流暂存最近几个连续包信息)
  buff_idx指出需要存取的流ID索引
  从SRAM寄存器中取出对应特征信息打包到数据包中传递给Model Engine进行推理

## Slide 8
Model Engine Vector I/O Processor & DNN Inference Module
组件1：Vector I/O Processor (提取流标识符、关联特征向量)
  异步输入输出队列，输出队列和流标识符队列不空即可组包发送推理结果
组件2：DNN Inference Module
  使用硬件友好的INT8量化保存模型权重参数

## Slide 9
Implementation
① Tofino2芯片: 20 stages, 25MB SRAM, 1.28MB TCAM
② Xilinx ZU19EG FPGA芯片: 80Mb片上内存, 1143450
个逻辑处理单元
③ 控制面CPU: 管理Tofino芯片, 包括配置/监控等
④ 4端口FPGA面板: 10G/25G外部链路通信
⑤ BMC模块: 硬件状态监控、远程状态管理等
单板上融合FPGA和Tofino芯片
使用22层高性能PCB(printed circuit board)
使用反钻技术保证芯片之间的连接速率

## Slide 10
Implementation
实验环境配置
  Tofino可编程交换机芯片：SDE version 9.8.0
  FPGA芯片：Vivado and Vitis HLS for FPGA (C++ => Verilog)
  各模块工作量统计
    Data Engine：1500行P4代码实现三个核心组件
    Model Engine：1000行HLS代码实现两个核心组件
    模型训练/测试/量化等：1500行Python代码 + 1000行C++代码
    控制面概率表计算：300行Python代码
    性能仿真测试代码：800行Python代码
模型训练与量化
  使用包长度、包到达时间间隔作为模型推理时间
  使用Vitis-AI将浮点权重量化到INT8位宽

## Slide 11
Evaluation
对比方案设计
  FENIX-CNN-FLOW：3层CNN卷积层 + 2层全连接层，多数投票角出最终分类结果
  FENIX-RNN-FLOW：1个RNN神经元 + 1层输出层，使用最终的隐藏状态分类
  FlowLens (NDSS’22)：控制面实现推理逻辑
  FENIX-CNN-PKT：结构一样，使用CNN按照包级别统计分类准确率情况
  FENIX-RNN-PKT：结构一样，使用RNN按照包级别统计分类准确率情况
  NetBeacon (Security’23)：多阶段模型，每个阶段模型参数为3 trees, depth 7
  Leo (NSDI’24)：22层, 最大1024叶子结点决策树做分类
  BoS (NSDI’24)：9bits隐藏状态，8个GRU单元，6bits嵌入做二值化GRU网络推理
  N3IC (NSDI’22)：智能网卡上实现二进制MLP
数据集
  (1) 加密数据流：ISCXVPN2016；(2) 恶意流量检测：USTC-TFC2016

## Slide 12
Evaluation
真实数据集条件下的分类准确率/召回率

## Slide 13
Evaluation
交换机资源使用率情况
FPGA资源使用情况
传输和推理时延情况

## Slide 14
高速流量生成 多类型攻击
扫段攻击：持续性扫描一段连续地址空间
  (1) 扫描IP地址段：扫描指定网段内的所有IP地址
  (2) 扫描端口区间：扫描一个制定的端口区间范围
  (3) 扫描特征值区间：规律性的发送不同包大小、间隔、序列号
脉冲攻击：一定时间范围内呈现周期性/突发性攻击
  (1) 瞬时速率高；(2) 持续时间短，呈现周期性的突发；(3) 流量统计方差大
多矢量攻击：交替使用不同攻击形态
  (1) 多攻击类型交替/混合攻击，Scan + Flood + Pulse + ......
  (2) 每种攻击类型控制流数、持续时间以及间隔时间

## Slide 15
高速流量生成 时变特性
速率时变
  (1) 突发时变：包计数，每发出m个包后，停发n个包，控制突发速率
  (2) On-Off时变：记录时间戳，指定时间范围内的模版包不更新状态
  (3) 高/低速流时变：运行时动态修改Meter的速率参数
包间隔时变
  控制状态包发送时间间隔，使用时间戳粗控包发送时间间隔
包大小分布时变
  不同时段使用不同size分布，发送不同大小的ACK、DATA模版包
流级结构时变
  (1) 控制不同时段发送的流数量
  (2) 控制长流和短流比例（需要额外的字段标识）

## Slide 16
高速流量生成 时变特性
攻击流量生成类型时变
  (1) 不同时段执行不同的攻击流量生成任务
  (2) 控制每个流量攻击任务的持续时间长短

## Slide 17
高速流量生成 DDos时变攻击
扫段攻击[1]：攻击流量在时间维度上不断切换攻击目标或攻击资源段
  (1) 扫描IP地址段：扫描指定网段内的所有IP地址
  (2) 扫描端口区间：扫描一个制定的端口区间范围
  (3) 扫描系统资源段：扫描CPU、内存、缓存或队列等资源
脉冲攻击[2]：攻击流量在时间上呈现“开—关”或周期性爆发的脉冲形态
  (1) 瞬时速率高，平均攻击率低，难以在时域中被识别
  (2) 持续时间短，呈现周期性的突发，迅速耗尽资源[3]
多矢量攻击[4]：攻击的“手段与特征空间”随时间发生变化或叠加，而不仅仅是流量规模的变化
  (1) 多攻击类型交替/混合攻击，Scan + Flood + Pulse + ......
  (2) 每种攻击类型控制流数、持续时间以及间隔时间
[1]The crossfire attack. IEEE symposium on security and privacy 2013 .
[2]On a new class of pulsing denial-of-service attacks and the defense. NDSS 2005.
[3]Filtering of shrew DDoS attacks in frequency domain. LCN 2005.
[4]A novel feature-based framework enabling multi-type DDoS attacks detection. World Wide Web 2023.

## Slide 18
高速流量生成 时变特性
速率时变
  (1) 突发时变：包计数，每发出m个包后，停发n个包，控制突发速率
  (2) On-Off时变：记录时间戳，指定时间范围内的模版包不更新状态
  (3) 高/低速流时变：运行时动态修改Meter的速率参数
包间隔和大小分布时变
  (1)控制状态包发送时间间隔，使用时间戳粗控包发送时间间隔
  (2)不同时段使用不同size分布，发送不同大小的ACK、DATA模版包
流级结构时变
  控制不同时段发送的流数量以及长流和短流比例（需要额外的字段标识）
攻击流量生成类型时变
  (1) 不同时段执行不同的攻击流量生成任务
  (2) 控制每个流量攻击任务的持续时间长短